Quand on referme, on emprisonne les molécules (eau à l'état liquide, eau à l'état gazeux) dans la bouteille.

On refroidit, l'eau se liquéfie (gaz -> liquide) , il y a de moins en moins de gaz dans la bouteille. La pression intérieure est plus basse que la pression extérieure :

La bouteille se fait écraser par la pression atmosphérique.

Modéliser : représenter afin d'anticiper (un résultat, un phénomène, une conséquence etc).

Les modèles de la matière sont limités par l'échelle de taille et par le nombre de molécules.

Sachant qu'une goutte d'eau contient 1000 milliards de milliards de molécules d'eau, combien de temps mettrons nous pour représenter cette goutte d'eau ?

-

Chapitre 2 : L'air, un mélange de molécule

A) L'atmosphère

à retenir :

- L'atmosphère est une enveloppe gazeuse qui entoure la planète.

- C'est elle qui retient l'air nécessaire à la vie.

- Nous vivons dans la troposphère, l'air est composé à :

78 % de diazote

21 % de dioxygène

1 % d'autres gaz

Pour simplifier : l’air est un mélange de gaz composé de 4/5 de diazote et 1/5 de dioxygène.

La pression se mesure* en hPa (hectoPascal) et elle diminue en altitude.

*à l’aide d’un manomètre

B) Masse de l'air

partie demi groupe

La masse d'un litre d'air est égale à 1,3 g.

C) Réaliser un diagramme circulaire

| volume (L) | 3 | 5 | z |
| --- | --- | --- | --- |
| masse (g) | 3,9 | y | 1,3 |

3 x y = 3,9 x 5

y = 3,9 x 5

3

y = 6,5 g

z = 3 x 1,3

3,9

z = 1 L

1) Les atomes composent les molécules.

2) Les atomes sont représentés par des sphère de couleur et de taille différente.

3)

Formule du méthane :  CH4

Chapitre 3 : les combustions

A) Triangle du feu

à retenir :

La combustion est le phénomène correspondant au "feu".

Pour avoir et entretenir une combustion, il faut réunir trois conditions :

- le combustible

- le comburant

- l'énergie d'activation

Les réactifs d'une combustion sont consommés (exemple : cire et dioxygène de l'air) . Des produits sont formés (exemple : fumée , dioxyde de carbone).

B) Combustion du carbone

Le carbone est un composant du charbon.

Schéma de la combustion :

Les réactifs sont : le carbone et le dioxygène.

L'eau de chaux se trouble ce qui prouve la présence de dioxyde de carbone.

Équation chimique de la réaction de combustion du carbone :

carbone + dioxygène → dioxyde de carbone

C) Combustion du butane

Lors de la combustion du butane (gaz du briquet), on observe deux couleurs de flamme.

Flamme bleue : arrivée d'air ouverte

Flamme jaune : "         "    obstruée

L'eau de chaux se trouble donc le gaz de combustion produit est le dioxyde de carbone.

Le deuxième produit de combustion est l'eau (buée).

On peut écrire l'équation de combustion du butane :

butane + dioxygène → dioxyde de carbone + eau

Chapitre 4 : les atomes pour comprendre la réaction chimique

rappels :

réactif : substance consommée au cours d'une réaction

produit : substance formée au cours d'une réaction

A) Équation de réaction chimique

C'est une modélisation d'une transformation chimique :

Exemple - pccl équation voir demi groupe - combustion du butane

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/formules_chimiques_flash.htm

############ demi groupe ############

1) Réactifs utilisés : dihydrogène H2 et dioxygène O2 .

L'équation de réaction du procédé s'écrit :

CH4 + 2 H2O      →  CO2 + 4 H2

a. Vérifiez que les réactifs et les produits sont bien ceux qui sont indiqués 	dans le doc. 2.

Les réactifs et les produits sont bien ceux du document 2.

b. Conservation des atomes :

CH4 + 2 H2O     →   CO2 + 4 H2

C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O

B) Comment vérifier la conservation des atomes ?

Afin de vérifier la conservation , il faut compter les atomes dans les réactifs et dans les produits pour les comparer. Attention : il faut prendre en compte les coefficients, ils s'appliquent à toute la molécule.

On étudie la réaction de combustion du butane :

2 C4H10   + 13 O2 	→  8 CO2  + 10 H2O

réactif		 |  		produit

carbone 8		 | 		carbone 8

hydrogène 20		 |		hydrogène 20

oxygène 26			 |		oxygène 16 + 10

La conservation des atomes est respectée car le nombre d'atomes des réactifs se retrouvent dans les produits.

Rappels : circuits électriques

Dans un circuit en série, le courant passe par un seul chemin.

Si un dipôle est défectueux (détruit) le courant ne peut plus passer.

Dans un circuit en dérivation, le courant électrique passe par plusieurs chemins : les récepteurs fonctionnent de façon indépendante. Ils sont reliés directement au générateur.

PARTIE

ÉLECTRICITÉ

Chapitre 5  : quelles grandeurs peut on mesurer dans un circuit électrique ?

polycopié

A) Les deux grandeurs en électricité

La tension est une grandeur qui se mesure à l'aide d'un voltmètre. Son unité de mesure est le Volt.

La tension représente "l'état électrique à différents points du circuit".

La tension se note U.

Exemple : une pile possède une tension UP = 4,5 V.

L'intensité aussi est une grandeur. Elle se mesure à l'aide d'un ampèremètre. Son unité de mesure est l'ampère.

L'intensité du courant électrique représente "la quantité d'électricité qui circule".

L'intensité du courant se note I . Exemple : l'intensité à partir de laquelle un humain risque la mort est égale à I = 1 A.

B) Mesure de tension et d'intensité

Voir fiche méthode page 427 et 428

Elle est souvent ... sur les appareils sous l'indication "INPUT".

Sur une lampe, la tension nominale est gravée sur le métal.

Définition : tension dont le dipôle a besoin pour fonctionner normalement.

Activité demi groupe :

|  | mesure | résultat |
| --- | --- | --- |
| I1 | après la pile | 0,05 A |
| I2 | entre les deux lampes | 0,05 A |
| I3 | après les lampes | 0,05 A |

3) L'intensité est identique en tout point d'un circuit en série.

Questions 1,2,3 : intensité

Questions 4,5,6 : tension

4) Schéma de mesure :

| points | PN | AB | CD |
| --- | --- | --- | --- |
| mesure de tension | 6,63 V | 3,27 V | 3,36 V |

Interprétation :

3,27

+	3,36

6,63

Aux erreurs de mesures près, on trouve qu'il faut additionner les tensions pour avoir celle du générateur.

La somme des tensions des récepteurs est égale à la tension aux bornes du générateur : c'est la loi d'additivité des tensions en série.

Chapitre 6 : les lois de l'électricité dans les circuits

A) Dans les circuits en série

Voir dans le manuel page 311 document 2

Imran remarque que la lampe et le moteur fonctionnent faiblement.

Problématique : pourquoi les récepteurs d'Imran fonctionnent-ils faiblement ?